## Slide 1: السلامة في المختبرات
السلامة في المختبرات تعتمد عليك أولاً

## Slide 2: وراء كل خطر خطأ

## Slide 3: مقدمة:
المختبرات من أخطر بيئات العمل.
مليوني حالة وفاة سنوياً تقع جراء الاصابات والأمراض المتصلة ببيئة العمل في جميع أنحاء العالم استناداً للإحصائيات المتوفرة في منظمة العمل الدولية.
1.250 مليار دولار حجم التكاليف الاقتصادية المترتبة على التعويضات وساعات العمل الضائعة وانقطاع الإنتاج والمصروفات الطبية.
قلة الوعي بوجود معايير للصحة والسلامة او بكيفية الامتثال لهذه المعايير أو التساهل يؤدي الى زيادة التعرض للإصابات والأمراض المهنية.

## Slide 4: مسؤوليات العاملين في المختبرات:
تخطيط وتنفيذ كل عملية وفقا للممارسات والإجراءات المنصوص عليها.
استخدام المعدات للغرض الذي صممت له فقط .
التعرف على إجراءات الطوارئ ، بما في ذلك معرفة مكان واستخدام معدات الطوارئ.
التعرف على أنواع معدات الوقاية المتاحة والاستخدام المناسب لكل نوع.
التنبه والتوقع للظروف والإجراءات الغير مأمونة، حيث يمكن إجراء التصحيحات في أقرب وقت ممكن.

## Slide 5: الأهداف التي نسعى إليها:
أن تصبح على بينة من المخاطر الكيميائية في مجال عملك.
أن تعمل في أسلم بيئة ممكنة.
أن تمتلك القدرة على التعامل الصحيح مع المخاطر.

## Slide 6: التعامل مع الكيماويات داخل مختبرات الكيمياء :
يتمثل في النقاط الرئيسية التالية:-
تقسيم الكيماويات على حسب أنواعها ومدى خطورتها.
2-كيفية التعامل الصحيح معها.
3- التخزين الصحيح للكيماويات.
4- التعامل مع أسطوانة الغاز.

## Slide 7: تقسم المواد الكيميائية من حيث الخطورة إلى:-
1- سامة
2- حارقة
3- مسرطنه
4- ملتهبة
5- مؤكسدة
6- مشتعلة
7- مواد مشعة
8- مواد متفجرة

## Slide 8: اولاً :التعامل مع المواد السامة:
الرجوع الى دليل المواد السامة.
قراءة التحذيرات على كل عبوة قبل الاستخدام.
تهوية مكان العمل تهوية جيدة.
التعامل بكميات قليلة مع المادة السامة.
تطهير الملابس الملوثة أو التخلص منها فورا.
غسيل اليدين بعد الاستخدام

## Slide 9: ثانيا: المواد الآكلة :
هي المواد التي تسبب حروقا وجروحا عند ملامستها للجلد أو العين وقد تؤذى الجهاز التنفسي عند استنشاقها.
تصنيفها :
سائلة:
(حمض الكبريت ، حمض الكلور )
صلبة:
أ- القلويات ( هيدروكسيد الصوديوم وكربونات الصوديوم .
ب- المعادن واملاحها( الصوديوم والأنتيمون والزرنيخ)
غازية:
غاز ثاني اكسيد الكبريت، غاز الكلور والبروم، أكاسيد النتروجين.
أشد ضررا من المواد الأكالة السائلة أو الصلبة حيث تسبب اختناقا والتهابات في الجهاز التنفسي وتشنجات تؤدى الى الموت

## Slide 10: ثالثا: المواد المؤكسدة:
  مواد ليست بالضرورة قابلة للاحتراق بحد ذاتها ولكنها تستطيع عن طريق انطلاق الاكسجين منها ان تسبب أو تساعد في احتراق مواد أخرى.
  تحفظ بكميات قليلة جداً في المعمل.
  المواد المؤكسدة العضوية من أخطر المواد لأنها تعتبر الرأس الثالثة لمثلث الحريق (وقود-حرارة – أوكسجين).

## Slide 11: رابعاً: المواد المسرطنة:
أي مادة تسبب السرطان، أو تحفز حصوله في جسم الإنسان، ومنها ما هو واضح علاقته بالسرطان، ومنه ما يسبب السرطان بالتعرض له لفترات طويلة جدا، وتقسم المواد من حيث تسببها بالسرطانات إلى:- 1. المادة مسرطنة في حال وجود أدلة كافية من دراسات وتجارب مختلفة كلها أشارت لنفس الخلاصة.
2. مواد محتملة أنها مسرطنة عندما تشير بعض الدراسات إلى أن مادة معينة مسرطنة دون وجود تجارب ودراسات كافية للجزم بذلك.

## Slide 12: الأعضاء التي تتأثر بالمواد المسرطنة:-
1. الرئة 2. الكبد
3. الكلي 4. الجلد
الوقاية:
1. عدم التعرض لها بشكل مباشر ( الاستنشاق، اللمس).
2. الالتزام باشتراطات الامن والسلامة الخاصة بالتعامل معها.

## Slide 13: خامساً: المواد الملتهبة:
لها فاعلية شديدة حيث ترافق تفاعلاتها انفجارات كيميائية قد تكون أحيانا مدمرة للمنشآت.
المذيبات سريعة التطاير (الأيثر – اسيتون –الكحولات)
بعض انواع الغازات ( أول اكسيد الكربون –كبريتيد الهيدروجين- الميثان – البروبان).
بعض المواد السائلة ( الطولوين – الأحماض العضوية).
بعض المواد الصلبة ( أملاح المواد الكيمائية العطرية مثل كلوريد البنزين).

## Slide 14: الوقاية من مخاطر المواد الكيمائية الملتهبة :
-يجب اطفاء جميع مصادر الاشتعال ذات اللهب المكشوف.
-عدم نقل المواد الملتهبة مع مواد متفجرة أو سامة أو مؤكسدة.
-عدم تخزين المواد الملتهبة مع الأحماض.
-عدم تسخين سوائل هذه المواد على لهب مباشر بل فى حمام مائي.

## Slide 15: سادساً :المواد المشتعلة:
هذه المواد تشتعل في درجة حرارة الغرفة(مثلث الحريق وقود حرارة اوكسجين).
أمثلة للمواد الشديدة الاشتعال:
. ثاني كبريتيد الكربون.
. الكحول.
. البنزين.
. الأيثر.
لا يجوز تسخين هذه السوائل في اناء مفتوح قريبا من لهب بل تسخن في حمام مائي تقليل كميات هذه المواد داخل المعامل استخدامها في جو جيد التهوية.

## Slide 16: طريقة حفظ المواد المشتعلة:
تحفظ في مكان مظلم بعيداً عن الشمس.
توضع هذه المواد في رمل مندى بالماء وطبقة سميكة من كربونات الصوديوم توضع الزجاجات قائمة فوق هذه الوسادة متباعدة قليلاً أو توضع على الرف السفلي بعد فرشه بالرمل المندى.

## Slide 17: سابعاً: المواد المتفجرة:
هي المواد التي تسبب انفجارا عند تعرضها لصدمة أو عند سقوطها أو تعرضها للهب أو تسخينها.
أمثلة للمواد الشديدة الاشتعال:
فوق اكاسيد الإيثرات :
تتحول الايثرات الى فوق اكسيد الايثرات في وجود الهواء والضوء ويحدث انفجاراً عند تبخير هذه الأكاسيد لذلك يجب حفظ الايثر الجاف بعيداً عن الهواء والضوء حتى لا يتحول جزء منه الى فوق أكسيد
وعموما فوق الآكاسيد مثل فوق آكاسيد الاحماض تعتبر مواد متفجرة لذلك يجبب الحذر منها اثناء استعمالها.
2-حمض البيركلوريك:
يسبب هذا الحمض مع المركبات العضوية وغير العضوية سهلة الاكسدة انفجاراً لذلك يجب ان يستخدم هذا الحمض في المختبر بحذر بالغ.

## Slide 18
في حالة نزول هذا الحمض على الأرض يجب ان يعادل فوراً بواسطة كربونات الصوديوم ثم يغسل بالماء.
3- مركبات النيترو:
الأروماتية : هي مركبات عضوية هيدروكربونية غير مشبعة تشترك مع بعضها في احتوائها على حلقة بنزين. مثل(ثنائي نيترو بنزين- ثلاثي نيترو فينول -ثلاثي نيترو طولوين).
ب- غير اروماتية: مثل ( نيترو جليسرين -نيترو جليكول - نيترو سيليلوز).
ج- غير عضوية: مثل نترات الأمونيوم، لذلك يجب خزن كل مركبات النيترو بعيدا عن اللهب أو تفادي تعرضها للشمس أو الشرارات الكهربية.

## Slide 19: ثامناً: المواد المشعة:
هي المواد التي تصدر إشعاعات الفا وبيتا و جاما ونيترونات.
يجب الحرص في التعامل مع هذه المواد المشعة واتخاذ التدابير الازمة للوقاية من الإشعاع.
  في المختبرات من أمثلتها:
  اليود.
  الفسفور.
  اليورانيوم.
  غيرها.

## Slide 21: معدات الوقاية

## Slide 22: أدوات السلامة الشخصية

## Slide 23: ممارسات خاطئة في المعامل

## Slide 24: تجهيزات الطوارئ

## Slide 25: تمرين وضع وثيقة السلامة في المختبرات

## Slide 27: السلامة الكيميائية
اجراءات السلامة الكيميائية وضعت لحماية البيئة والعاملين في المختبرات من الأضرار المحتملة، ومن هذه الاجراءات:
ملصقات التعريف الأصلية.
التخزين السليم.
كشوف بيانات السلامة للمواد الكيميائية.

## Slide 28: كشوف بيانات السلامة للمواد الكيميائية
  يجب أن يكون مكان هذه الكشوفات معروفاً للجميع.
  يجب أن تكون هذه الكشوفات متاحةً للجميع.
  قبل أن تستخدم أي مادة كيميائية (خاصة الجديدة منها)، يجب قراءة البطاقة الخاصة بها بعناية.

## Slide 31: التخزين السليم
من شروط السلامة في تخزين المواد الكيميائية أن تفصل المواد الكيميائية التي قد يتعارض تواجدها بالقرب من بعض.
فصل الأحماض عن القواعد.
تخزين المواد الشديدة السمية في مكان مخصص مع وضع ملصق علامة تحذير.
فصل الأحماض عن المواد القابلة للاشتعال.
المواد التي تحتاج إلى تبريد خزنها في ثلاجة المختبر الخاصة.
المواد القابلة للاشتعال تخزن في دولاب خاص بذلك.

## Slide 32: خزائن شفط الغازات (Fume Hoods)

## Slide 33: خزائن شفط الغازات (Fume Hoods)
خزائن شفط الغازات (Fume Hoods) من العناصر الأساسية التي يجب توافرها في المختبر الكيميائي للحماية من الأدخنة والغازات الضارة.
عملها ببساطة هي شفط الأدخنة والغازات الضارة التي تخلط بالهواء لغرض تخفيفها ثم تدفع للخارج.
ولتعمل بشكل جيد عليك اتباع الآتي:
قلل الحركة أمام الجهاز لكي لا تعيق حركة تدفق الغازات للخارج.
أغلق الحاجز الزجاجي إلى أقل من حد السلامة.

## Slide 34: خزائن شفط الغازات (Fume Hoods)
X
√

## Slide 35: التخلص من الفضلات الكيميائية

## Slide 36: طرق التخلص من نفايات المواد الكيمائية بطريقة آمنة
المواد الكيماوية القابلة للذوبان في الماء:
فقط هي التي يمكن التخلص منها من خلال مجاري الصرف وبالتالي إلى محطات المعالجة .
محاليل المذيبات القابلة للاشتعال:
يجب تخفيفها إلى درجة كبيرة بالماء قبل أن تسكب في البالوعة تجنباً لمخاطر الحريق الذي قد ينشأ عنها .
الأحماض والقواعد القوية:
يجب تخفيفها إلى درجة حموضة بين ( 3-11 pH) قبل سكبها في مجارى الصرف على أن لا يقل معدل التفريغ داخل البالوعة 50 cm3\min) (من المادة المركزة.

## Slide 37: طرق التخلص من نفايات المواد الكيمائية بطريقة آمنة
المواد ذات السمية العالية:
يمنع التخلص منها داخل مجارى الصرف مثل : الزئبق ، نيكل ، زرنيخ ،كروم ، الكاديوم ، الزنك ،مركبات الفينول والسيانيد والكبريت.
يجب الحذر والانتباه الشديد:
بما أن شبكة الصرف داخل المختبر متصلة مع بعضها فإن سكب مادة من خلال بالوعة أحد المختبرات قد يسبب تفاعل خطير عند التقائها مع مادة مسكوبة من بالوعة أخرى لذا لذلك مثل.
أموينا + يود = انفجار شديد .

## Slide 38: المعمل النموذجي
يجب أن يتوفر في المعمل النموذجي:
نظام إنذار جماعي ذو أزرار خارج غرف المختبرات لكافلة العاملين في المبنى.
نظام إنذار خصوصي لكل مختبر .
إشارات تحذيرية في أماكن الكيماويات الخطرة ( السامة والقابلة للاشتعال).
حاملات القوارير الزجاجية المحتوية على مواد خطرة .
5. وجود حاوية مخلفات معدنية أو من البلاستيك المقاوم لتجميع فضلات المواد الكيماوية المختلفة وأخرى للزجاج المكسور.

## Slide 39: المعمل النموذجي
يجب أن يتوفر في المعمل النموذجي:
توفر طفايات حريق كافية لكل مختبر وبالقرب من المختبر ومعروفة للجميع حتى مع أنظمة أوتوماتيكي.
7. تدريب العاملين في كل مختبر على استخدام الطفايات وأنواع الحريق .
توفير بطانية حريق ( مصنوعة من الصوف 100% واستبعاد أي ألياف صناعية ) في كل مختبر وفي مكان بارز ومعروف مع وجود إشارة توضيحية.
لوحات إرشادية مضيئة لمخارج الطوارئ ومفاتيح الغاز والكهرباء.
10. خريطة إخلاء واضحة للمختبر والمبنى تحسباً لأي طارئ ويتم التدريب عليها.

## Slide 40: تمرين تصميم معمل نموذجي

## Slide 41: المعمل النموذجي

## Slide 42: ماذا تفعل في حالة الحوادث

## Slide 43: قبل مغادرة المختبر
تأكد من:
تنظيف مكان العمل.
غسل الزجاجيات المستخدمة في العمل.
أغلق كافة الأجهزة والمعدات غير الضرورية ( كهرباء ، ماء ،غاز ، تفريغ ).
إزاله أي مخلفات بها مواد كيميائية ملقاة على الأرض.
اترك نوافذ خزانة شفط الغازات مفتوحة.
أطفئ كافة نقاط الإضاءة.
أغلق أبواب المختبر.

## Slide 44: شكراً على حسن الاستماع